## Slide 1
DTS덴버 CCP CONTROL보드 RS485통신불량
불량증상
불량증상은 CCP ASS`Y기동 후 일정시간 후 발생하며, CCP내부 온도상승시 가속화된다.
불량발생시 CCP보드의 응답파형은 위의 사진과 같다.
CCP보드내 MAX1480칩 교체시에도 불량증상은 재현된다.
MAX1480칩의 출력파형대비 R0, DE신호를 측정시 오실로스코프로 측정사진은 우측의 사진 참조
※ CCP응답요청데이터 샘플
ex)└21113C100004000040025B12┐
(Speed=19,200bps, Databit=8bit, Stopbit=1bit, None paritybit)
(STX= 0x01, ETX=0x04, check sum=CRC16)

## Slide 2
DTS덴버 CCP CONTROL보드 RS485통신불량 설계 검토 사항
설계 검토 사항
현재 불량 발생 내용은 485 통신 RTS제어 불량이다.
CCP PCB는 485통신 RTS 제어를 HW 방식을 사용한다 .
TX 데이터의 Higt 신호를 인식하여, RTS 제어 신호를 일정 시간 동안 유지 하는 기능을 한다.
현재 파형 분석 결과, RTS 유지 시간이 짧아 시작 데이터 값에 따라 이상동작이 발생할 수 있는 가능성 확인.
현재 회로도 상으로, RTS 제어를 50ns 동안만 유지 하는 것으로 설계.
저항 값을 변경하여, RTS 유지 시간 시험 예정.( 10ms로 설정 예정)
74LS123 외부 동작 조건
74LS123 RTS 유지시간 조건
- Capactior 와 저항값에 조합으로 RTS 유지 시간이 결정된다.
74LS123 RTS 조건표.
- Capactior 와 저항값 조건표.

## Slide 3
DTS덴버 CCP CONTROL보드 RS485통신불량 시험 내용
시험 결과
가변저항 3.5KΩ 시험 결과.
-> 약 670us
가변저항 10KΩ 시험 결과.
-> 약 1.7ms
데이터 시트 내용과 시험 결과
과 그래프가 동일하게 반응함.
따라서 가변 저항을 10KΩ 변경
하고자 함.
TX(CCP2) : 01 32 31 31 32 31 44 31 30 30 30 30 34 30 30 30 30 34 30
30 35 32 32 32 44 04
TX(CCP1) : 01 32 31 31 31 33 39 31 30 30 30 30 34 30 30 30 30 34 30 30
35 42 38 46 45 04
485 통신 규격.
1) 19200
가변저항 3.5KΩ
가변저항 10 KΩ
CCP 통신 시험 세트
10KΩ 가변저항
노트북
덴버 CCP PCB 485 통신 RTS 제어 로직 시험.
CCP PCB R298번 가변 저항을 연결후 , 저항 변경에 따른 RTS 제어 타임을 확인 하였다.
노트북에서 CCP 프로토콜을 전송하여, 응답 신호를 확인 하였다.
74LS123 RTS 조건표.
- Capactior 와 저항값 조건표.
CCP PCB

## Slide 4
Before
After
Capacitor size
Delay Time(ns)
Resistor
Resistor 10 KΩ