## Slide 1
덴버 RTD 프로젝트 COMM 장치와 MDS 장치간 통신 고장에 대한 원인 분석을 실시 하였으며 내용은 다음과 같다.
CAB Change 고장 발생.
: 각 노선의 마지막 역에서 CAB change 가 발생 하며, CAB Change 변경에 따른 차량 중련 정보 확인을 위해 “Inauguration” 동작을 실시 하는데, “Inauguration” 동작 중에는 하부 장치 통신을 차단한다.
이 과정에서 MDS 장치와 통신 고장이 다수 발생 하며, 지속적으로 누적 되고 있다.
따라서, “Inauguration” 시작 부터 끝나는 시점 까지 MDS 하부장치 통신 상태 체크 동작을 예외 처리 한다.
(그림에서 녹색 블록 타임 동안 하부장치 통신 데이터 체크를 예외 처리 한다.)
DENVER RTD
1. MDS 고장 발생 원인 및 조치 방안.
www.wjis.co.kr
2) Content data Update & Reboot
- 모든 COMM 장치는 AM 02:00에 CRA –CNCS 장치 Windows OS를 Reboot 한다.
- Reboot 하는 동안 OCC 와 FTP 인터페이스를 실시하며, 새로운 Content data Update 를 실시한다.
- FTP 인터페이스 상태에 따라 그 시간을 최소 10 ~ 30 분까지 소유 된다.
- 이 과정에서 MDS 고장이 발생하며, 지속적으로 누적 되고 있다.
따라서 AM 01 : 50 ~ 02 : 40 분 까지 MDS 하부 장치 통신 상태 체크 동작을 예외 처리 한다.
(그림에서 녹색 블록 타임 동안 하부장치 통신 데이터 체크를 예외 처리 한다.)