## Slide 1
▣ 자동방송 불량 (덴버 DTS 66량) |  | 
◈ 현 상 - 현지 영업차량에서 GPS 데이터 이상으로 객실 內 방송장치가 비주기적으로 동작 안되는 현상 (장치 재기동 시 정상 동작) ◈ 원 인 1) 네트워크 스위치를 통해 수신받은 GPS 데이터에서 정상적인 위치값이 아닌 잘못된 위치값이 수신됨을 확인 2) 네트워크 스위치를 통하여 GPS 데이터를 수신받을 때 알 수 없는 이유에 의해 네트워크 데이터가 급증하면서 CNCS에 과부하가 발생되어 자동방송 불능현상 발생 추정 ◈ 발생현황 - 기간 : 2017.05~06 (약20건/33개편성) ◈ 귀책팀(업체) : - | ◈ 임시조치 - CNCS 과부하 발생 시(네트워크 데이터 급증 시) 장치 재기동 ◈ 추진계획(근본대책) 1) 네트워크 스위치로 입력되는 데이터와 출력되는 데이터(방송장치로 입력)를 네트워크 분석툴(WireShark)를 이용하여 수집 후 방송장치로 입력되는 GPS 데이터 이상유무 확인 2) 네트워크 데이터 급증 시 방송장치 자동 재기동 할 수 있는 로직 추가반영 및 과부하에 의한 열로 성능저하가 발생되지 않도록 방열구조물 임시 조치 (시험 적용 대상 : 3~4개편성) 3) 일정 : 6/28~7/12 (프로그램 수정 및 방열구조물 제작에 따라 일정변동 발생가능) | 
 | 수평전개 대상 (일정) | -
 | - 과거차 문제 등록 및 반영(유사불량 재발방지) | 
문제점
개선대책
재발방지 방안
S/W, H/W(기구), 공정(조립), 회로, 소자, 기타
(17.05.31) / 대책수립 完-진행中
작성
승인
PTC
GPS
MOXA
*CRA(Communication Rack A)
CNCS
CPU
AMP
PTC
MOXA
CNCS
CPU
AMP
데이터 급증 시 방송장치 performance
저하 및 불능현상 발생
PTC
GPS
MOXA
CRA
PTC
MOXA
CRA
데이터수집(2)
데이터수집(1)
네크워크 데이터 수집 및 확인
방열구조물 예시