## Slide 1
▣ 별첨 : GPS 수신구조 비교
구분 | SEPTA | DENVER
구성도 (도식화) |  | 
GPS 수신방법 | A Car에 설치된 GPS Antenna에서 직접 수신 | MOXA(Network Switch) 장치에서 수신
GPS 데이터처리 | CRA 랙 內 GIA보드에서 GPS모듈을 통해 GPS데이터를 RS-485방식으로 CCP, CRB와 통신 | MOXA장치에서 수신받은 GPS데이터를 RS-485방식으로 CCP와 통신
방송장치 통신구성 | RS-485 방식 | RS-485 방식
GIA 보드
(GPS모듈, Gyro 모듈)
PAC
* 약어
- CRA (Communication Rack A)
- CRB (Communication Rack B) : SEPTA 차량 적용
- GIA (GPS Interface Assembly)
- CCP (Communication Control Panel)
GPS ANT.
동축
RS-485
MOXA
CNCS
MCU
MOXA
GPS ANT.
GPS ANT.
네트워크
네트워크
RS-485
CCP
신호장치
Network Switch
PAC
CCP
RS-485
RS-485
CNCS
MCU
PTC
PTC
CCP
CCP
RS-485
RS-485
CRA
CRA
CRB
CRA