## Slide 1
▣ 자동방송 불량 해결을 위한 진행 사항. | 
◈ 현 상 ① There is no auto announcement, this CNCS board is defective. ② DTO reported No auto announcement at westminster station. ◈ 원 인 ① 외부 장치에 이상 동작에 따른 네트워크 과 부하 현상이 발생되어 네트 워크 트래픽이 50%까지 지속/반복 발생되면서 CPU 부하율이 80%이상 상승/하강을 반복하면서 CNCS 오동작 및 Conga 모듈 내부 온도가 95도 이상 발생되어 방송 불량 | ② 네트워크 스위치를 통해 수신받은 GPS 데이터에서 정상적인 위치 값이 아닌 잘못된 위치 값이 수신됨을 확인. ◈ 발생 현황 - 기간 : 2017.05.01 ~ 08.10 (38건/33개편성) ◈ 추진계획 1) 하드웨어 보완 ① CNCS Conga 모듈 내부 온도 상승 방지를 위해 강제 냉각을 통한 기능 동작 확보. 2) 소프트 웨어 보완. ① GPS 이상 데이타 필터 및 백업 알고리즘 보완. ② 네트워트 이상 동작에 따른 과부하 현상 차단 알고리즘 확보.
문제점
개선대책
<CPU 내부 온도 상승>
<네트워크 트래픽 발생 시 상황>
<네트워크 트래픽 발생 시 CNCS CPU부하>

## Slide 2
▣ 현차 하드웨어 보완 사항 검증 (FAN 설치 1/4) | 
◈ 설치 방 법 - 7월 7일 4035 편성에서 FAN을 설치 하여 온도 변화 시험 실시. 1) CAR 상부에 FAN 설치. 2) CRA-CNCS 온도 기록계 설치. 3) CRA를 차량에 설치 한다.(FAN 설치) | ◈ FAN 동작 방법. - 차량 전원을 동작 전원으로 사용 한다. - 온도 센서를 통해 동작 온도를 설정 할 수 있다. - CRA 주면 온도가 설정 온도보다 높을 경우 FAN은 동작을 실시 한다.
FAN 구성품 설명 및 동작 방법..
<FAN 설치 전>
<FAN 설치 후>
CRA 상부 FAN 설치 방법.
TR-71Ui
<FAN >
<온도 센서>

## Slide 3
▣ 현차 하드웨어 보완 사항 검증 (FAN 설치 2/4) | 
◈ CRA-CNCS 발열판 온도 변화. - 7월 5~6일 온도 레코더(TR-71Ui)를 이용한 CRA 주변온도 측정. - 온도 측정 결과 CRA 주변 온도 최대 45도 확인. | ◈ 1차 예비 시험 결과 - CPU 모니터링을 통해 CPU 과 부하 발생시, 내부 온도 변화 기록. - FAN 2분만에 자동 방송 정상 동작, 20분후 주변온도까지 다운. - 주변온도 확인 결과, 차량에서 최대 45도 결론 : FAN 동작시, 주변온도 까지 CRA-CNCS 온도가 다운되며, CRA-CNCS는 50도를 유지 할 수 있다.
1차 현차 예비 TEST 시험 결과
<CRA 주변 온도>
<CRA CNCS 발열판 온도>
- CPU 과부하 발생.
 자동 방송 기능 저하
- CPU 내부 온도 99도.
- 발열판 67도.
- CPU 내부 온도 80도.
- 발열판 40도.
- FAN 동작 2분 만에
 발열판 온도 67 -> 50
- 자동 방송 기능 정상 복귀.
CRA 동작 환경 온도.
TR-71Ui
<CRA CNCS 상부 >
<CRA 주변 온도 >
4061 CRA 주변 온도 측정
# 4061 CRA 동작 환경 온도 최대 45도 확인

## Slide 4
▣ 현차 하드웨어 보완 사항 검증 (FAN 설치 3/4) | 
◈ CRA-CNCS 발열판 온도 변화. - 7월 11 일 CRA-CNCS 발열판 온도 변화를 측정. - 온도 측정 결과 CRA 주변 온도 최대 45도 확인. | ◈ 최종 시험 결과 - 7월 13일 4066호 정식 FAN 설치후 2일 동안 모터링 실시. -> CPU 내부 온도 95  62도. -> CNCS 발열판 75  43도. # FNA 설치시 기대 이상 냉각 효과 확인. - FAN 2분만에 자동 방송 정상 동작, 20분후 주변온도까지
현차 FAN 설치 후 최종 시험 결과
현차 FAN 설치 전 CNCS 발연판 온도 변화.
4066 CRA-CNCS 발열판 온도 변화
<CRA-CNCS 발열판 >
최대 75도 / 평균 70도 이상
<CRA CNCS 주변 온도>
최대 40도/ 평균 30도
# 4066 CRA-CNCS 발열판 온도는 장치 동작시 평균 70도
4066 CRA-CNCS 발열판 온도 변화
<CRA-CNCS 발열판 >
최대 43도 / 평균 40도 이상
<CRA CNCS 주변 온도>
최대 35도/ 평균 30도
# 4066 CRA-CNCS 발열판 온도는 장치 동작시 평균 40도

## Slide 5
▣ 현차 하드웨어 보완 사항 검증 (FAN 설치 4/4)
◈ 고장 발생 빈도가 가능 높은 10개 차량 FAN 설치 후 결과. - 차량 선정 방법 : 5월 ~ 6월 까지 고장 발생 빈도를 분석하여 상위 10개의 차량 선택.
FAN설치차량 영업운행 현황 및 모니터링
FAN
OK
Fail
FAN설치 작업 완료
(정상) 영업운행 중 자동방송 불량 미발생
(불량) 영업운행 중 자동방송 불량 발생
(해당없음) 영업운행 미투입, 검수고 유치

## Slide 6
▣ 현차 소프트 웨어 보완 사항 검증 | 
◈ 현재 동작 알고리즘 - PTC 장치에서 네트워크 통신 방식으로 GPS 데이타를 전송. - GPS 데이타에 대한 실시간 위치 계산 및 자동 방송. ◈ 문제점 - GPS 데이타가 비 정상적인 좌표를 전송 할 경우 자동 방송 위치 계산이 불가능 하여 자동방송 불량 발생. | ◈ GPS 데이타 필터 알고리즘. - 수신된 GPS 데이타에 대한 체크 알고리즘을 추가하여 이상 데이타 필터. - 지속적으로 이상 데이타 수신되면, GPS 데이타 백업동작 실시. ◈ 전편성 적용 및 결과. - 시행청 승인후 7월 20~24일 까지 전 편성 적용 완료. - 8월 10일 1건(4055) 고장 발생.
GPS 데이타 필터 알고리즘 수정 전.
GPS 데이타
자동방송
위치 계산
GPS 데이타 필터 알고리즘 수정 후.
GPS 데이타
자동방송
위치 계산
PTC
GPS
MOXA
*CRA(Communication Rack A)
CNCS
CPU
AMP
PTC
MOXA
CNCS
CPU
AMP
GPS 데이타
GPS 데이타
자동방송
위치 계산
GPS 데이타
자동방송
위치 계산
PTC
GPS
MOXA
*CRA(Communication Rack A)
CNCS
CPU
AMP
PTC
MOXA
CNCS
CPU
AMP
GPS 데이타
데이타 체크 알고리즘
데이타 체크 알고리즘
GPS 데이타 백업

## Slide 7
▣ 자동방송 불량 해결을 위한 진행 사항. | 
◈ HW 보완. 1) 보완 방법 : CNCS Conga 모듈 내부 온도 상승 방지를 위해 FAN 설치를 통한 강제 냉각을 실시. 2) 시험 방법 : 5월 ~ 6일간 고장 발생 상위 10개 차량 FAN 설치를 통한 CPU 기능 동작 확보. 3) 모니터링 기간 : 0건 발생.(7월 16 ~ 8월 10일.) 7월 24일 부터는 하드웨어 와 소프트웨어 동시적용. | ◈ SW 보완. 1) 보완 방법 : GPS 데이타 체크 필터 알고리즘 적용. 2) 적용 : 시행청 승인후 7월 20 ~ 24일 까지 전 편성 적용. 3) 모니터링 결과 : 1건 발생 (8월 10일 4055편성 자동 방송 불량)
◈ HW / SW 보완을 동시에 실시 하는 것이 최적의 방법을 판단. - SW 보완을 통한 자동 방송 불량 개선을 재한적인으로 확인 할 수 있음. - HW 와 SW 동시 적용시 불량 발생 0건으로 가장 효과적인 방법으로 판단. | 
하드웨어 개선 대책 결론
소포트 웨어 개선 대책 결론
결론