## Slide 1
DENVER/ SEPTA 보완 사항.
SEPTA 지적 사항.
DENVER 보완 사항.
1. AMP 용량 부족(125W).
2. CRA BACK UP 불가능.
3. PA 장치 하울링.
4. PA ANSM 인식 기능.
5. PA Tone 기능 인식 문재.
6. INTERCOM 인식 불가.
7. CCP H/W, S/W.
1. AMP 용량 증가(300W).
2. CRA – CRA BACK UP 가능 하도록 설계.
3. PA 장치 하울링 제거 회로 추가 .
4. PA ANSM 마이크 추가 .
5. PA Dual Tone 기능으로 변경 .
6. INTERCOM 인식 불가(PCB 보완).
7. CCP H/W, S/W.(우진 재설계)

## Slide 2: Denver Inter com 구성
RRDCC
①
②
③
DPH
DPO
PEI
④
⑤
⑥
DENVER/ SEPTA 차이점.

## Slide 3: DENVER/ SEPTA 차이점.
Wimax 를 이용한 VOIP(voice over IP) 음성 사령실 음성 통화기능.
② 음성 RECODR 기능.
- 모든 음성 신호를 72시간 기록.
장치간 통신 기능.
- SEPTA에서 문제가 되었던 TONE 방식을 Dual-Tone 방식으로 변경.
- 단 방향 음성 통화에서 양 방향 음성 통화로 변경.
④ DPH(Driver PA Handset).
- DPO 장치에 운전실 보조 방송 장치 추가.
⑤ Handset Microphone.
- DPO 장치에 Handset Microphone 기능 추가.
⑥ Gooseneck Microphone.
- DPO 장치에 Gooseneck Microphone 기능 추가.
⑦ 하울링 제거 기능 추가.
- PEI / DPO 장치 마이크 입력 부분에 하울링 제거 기능 추가.
⑧ Wimax 를 이용한 비상 음성 모니터링 기능.
- 비상 발생시 사령에서 PEI를 통한 음성 모니터링 기능 추가.