## Slide 1
485 통신 방식으로 각 장치간 병렬로 연결 되어 있어, 각 장치는 외부 조건(CAB 신호)를 이용하여, 마스터 장치를 식별한다.
모든 통신 데이타는 485 통신 라인을 통해 데이타가 공유 된다.
외부 조건(CAB 신호)는 각 장치 PCB로 DI 접점 방식으로 공유한다.
각 장치 PCB는 장치 동작에 있어, 외부 DI(CAB 신호)를 개별 식별하여, 동작 여부를 결정한다.
중련시 후부 차량에서 발생하는 이벤트는, 모든 장치가 수신하며 CAB 신호를 개별 신별하여,동작 여부를 결정한다.
덴버 DTS 비상 방송관련, HW CAB Latch를 이용한 마스터 선택 방식에서, SW CAB Latch 방식으로 변경에 대한 개발계획서.
변경 SW 리스트.
- CCP, CRA-Main, CRA-Licm.
현재 동작 기능(HW CAB latch 기능).
덴버 DTS SW CAB Latch 개발일정
1. HW CAB Latch 동작 기능.
www.wjis.co.kr

## Slide 2
덴버 DTS 비상 방송관련, HW CAB Latch를 이용한 마스터 선택 방식에서, SW CAB Latch 방식으로 변경에 대한 개발계획서.
변경 SW 리스트.
- CCP, CRA-Main, CRA-Licm,
현재 동작 기능(HW CAB latch 기능).
- 중련시 각 차량에 장치는 동일한 동작을 실시 하며, CAB 정보를 동작 조건으로 최종 동작을 실시 한다.
덴버 DTS SW CAB Latch 개발일정
1. HW CAB Latch 동작 기능.
www.wjis.co.kr

## Slide 3
덴버 DTS 비상 방송관련, HW CAB Latch를 이용한 마스터 선택 방식에서, SW CAB Latch 방식으로 변경에 대한 개발계획서.
변경 SW 리스트.
- CCP, CRA-Main, CRA-Licm,
변경 동작 기능(SW CAB latch 기능).
- 차량에 TCR 추가 접점 조건을 예외 처리 조건으로 사용 .
CCP S/W 수정.
CAB key 신호 관련 수정.(인식 및 해제 조건 수정)
Conduct Key(TCR) 신호을 도작 조건으로 추가.
UI 수정.
CAB key 또는 Conduct key에 따른 화면 Active 조건을 전면적으로 수정.
Main S/W 수정.
CAB key 신호 관련 수정.(인식 및 해제 조건 수정)
OCC 대승객 방송 기능 조건 수정.
OCC 메시지 관련 처리 조건 수정.
물리적 Key Off 시점 LICM 공유.
LICM S/W 수정.
CAB key 신호 관련 수정.(인식 및 해제 조건 수정)
Key Off 시점에 따른 Lon 통신 처리 조건 수정.
덴버 DTS SW CAB Latch 개발일정
2. SW CAB Latch 변경 내용.
www.wjis.co.kr

## Slide 4
계획.
시스템 설계.
프로토콜 설계 및 영향 평가.
CCP S/W 수정.
CAB key 신호 관련 수정.(인식 및 해제 조건 수정)
Conduct Key(TCR) 신호을 도작 조건으로 추가.
UI 수정.
CAB key 또는 Conduct key에 따른 화면 Active 조건을 전면적으로 수정.
Main S/W 수정.
CAB key 신호 관련 수정.(인식 및 해제 조건 수정)
OCC 대승객 방송 기능 조건 수정.
OCC 메시지 관련 처리 조건 수정.
물리적 Key Off 시점 LICM 공유.
LICM S/W 수정.
CAB key 신호 관련 수정.(인식 및 해제 조건 수정)
Key Off 시점에 따른 Lon 통신 처리 조건 수정.
디버깅.
3. 일정 및 시험 조건.
www.wjis.co.kr
덴버 DTS SW CAB Latch 개발일정
시험 조건.
로템 측에서 시행청에 S/W 변경에 대한 사전 협의가 이루어 져야 함.
3월 출장에서 (주)우진산전인 이미 위 기능에 대하여, 시행청 입회시험을 완료한 상태임.
S/W 수정 전 로템 측에서, Conduct 신호 변경 가능 유무 확답 및 신호 정보에 대한 차량동작 조건 확인이 이루어 져야 S/W 수정이 가능함.
사전 시험 정보 Cab Key와 Conduct Key가 인가되는 시점 정보 필요.
  4001-4002-4003-4004가 연결되었을 경우.(중련 구성 예)
  4001에서 Cab Key On -> Off시 통신 Master는 4001상태.
  4004에 Cab Key를 넣을 경우, 4001차량의 Conduct Key 신호와, 4004의 Cab Key가 인가되는 시점의 정보 필요.
  Cab Key가 인가된 경우, 4001에서 우선 Master 정보를 해제 후, 4004가 통신 Master를 잡아야 함으로 정확한 시간 측정 필요.
※ 4004에 Cab key를 넣을 경우, 4001, 4002, 4003, 4004의 Conduct Key 신호가 어떻게 변하는지 확인 필요.(방송장치는 중련된 차량의 어느 운전실에서도 Cab Key 투입이 가능함으로, 명확한 확인이 필요)
4주 |  |  |  | 4주 |  |  |  | 디버깅 |  |  |