## Slide 1
VoIP
INT
PEI
PAC
DPO
485 통신라인
I/O
I/O
I/O
I/O
인터페이스 코딩필요부분

## Slide 2
VoIP
INT
TMP_CNT1
TMP_CNT2
TMP_CNT3
TMP_CNT4
TMP_CNT5
TMP_CNT6
TMP_CNT7
L
H
TMP_CNT6(Input)
Call Request
VoIP work
OCC전화 연결, 통화
TMP_CNT4(Output)
Call Connected
Call Disconnected
발신 동작
L
H
TMP_CNT7(Input)
TMP_CNT6(or 7) 가 L->H로 천이
VoIP는 OCC로 전화 연결
연결후에 TMP_CNT4를 L->H로 천이
연결 종료후에는 TMP_CNT4를 H->L로 천이
주의 : TMP_CNT6(or7)과 TMC_CNT4 둘다 H 로 유지된 경우 call이
유지 됩니다. 둘다 H 로 된 이후에 TMP_CNT6(or 7)이 L 천이
하면 연결을 해제 합니다.
TMP_CNT6/7입력에 대해서 동일하게 대응 합니다.
TMP_CNT6는 DPO에서 호출 하는것이고
TMP_CNT7는 PEI에서 호출 하는것인데 VoIP입장에서
는 동일한 destination으로 call합니다. 하지만 485를 통해서
현재 OCC와 연결된 대상을 구분해야할 필요도 있으니
그에 대한 구분은 인지 하고 있어야 합니다.

## Slide 3
L
H
TMP_CNT6(Input)
Call Request
VoIP work
OCC전화 연결
TMP_CNT4(Output)
Call Connected
Call Disconnected
발신 동작(DPO에서 OCC와 연결)
L
H
OCC전화 통화
VOICE_RECORD
TMP_CNT5(Output)
Call Ring
VOIP 음성 통화 연결 시점
INT 연결 종료시점

## Slide 4
L
H
TMP_CNT7(Input)
Call Request
VoIP work
OCC전화 연결
TMP_CNT4(Output)
Call Connected
Call Disconnected
발신 동작(PEI에서 OCC와 연결)
L
H
OCC전화 통화
VOICE_RECORD
TMP_CNT1(Output)
Call Ring
VOIP 음성 통화 연결 시점
INT 연결 종료시점

## Slide 5
VoIP
INT
TMP_CNT1
TMP_CNT2
TMP_CNT3
TMP_CNT4
TMP_CNT5
TMP_CNT6
TMP_CNT7
L
H
TMP_CNT6(Input)
VoIP work
OCC전화 연결, 통화
TMP_CNT4(Output)
Call connected
Call Disconnected
수신 동작
L
H
Received call
OCC로 부터 호출이 오면 연결 후에 TMP_CNT4를 L->H로 천이
INT에서 TMP_CNT6(or 7)를 L->H로 천이
연결 종료후에는 TMP_CNT4를 H->L로 천이
주의 : TMP_CNT6(or7)과 TMC_CNT4 둘다 H 로 유지된 경우 call이
유지 됩니다. 둘다 H 로 된 이후에 TMP_CNT6(or 7)이 L 천이
하면 연결을 해제 합니다.

## Slide 6
L
H
TMP_CNT6(Input)
VoIP work
OCC전화 연결
TMP_CNT4(Output)
Call connected
Call Disconnected
수신 동작(OCC와 연결이 끊어진 경우)
L
H
Received call
VOICE_RECORD
L
H
OCC전화 통화
TMP_CNT5(Output)
Call Ring
대 승객 방송 시점
OCC 연결이 끊어짐 시점
INT 연결
종료 시점

## Slide 7
L
H
TMP_CNT6(Input)
VoIP work
OCC전화 연결
TMP_CNT4(Output)
Call connected
Call Disconnected
수신 동작(INT card에서 연결을 종료 시)
L
H
Received call
VOICE_RECORD
L
H
OCC전화 통화
TMP_CNT5(Output)
Call Ring
대 승객 방송 시점
INT 연결 종료 시점
VOIP와 OCC
연결 종료 시점