## Slide 1
SCB
PAC CPLD
PAC MCU
CAB ON+
CAB KEY_1
CAB KEY_2
CAB_A ON
CAB_B ON
PAC Board
1. CAB key 인식 방법
1.1 PAC에서 CAB key 인식은 CPLD에서 SCB board의 key DIO를 인식하여 PAC MCU에서
CPLD의 IO data를 읽어 CAB 정보를 판단한다.
1.2 PAC CPLD에서는 CAB KEY_1, CAB KEY_2 입력이 모두 ‘0’,’1’일 경우에는 PAC output
data를 ‘0’으로 출력하며, 2개의 입력 정보 중 하나만이 ‘1’일 경우에 ‘1’로 출력한다.
1.3 PAC MCU는 CAB ON DIO ‘1’인 경우 master 통신을 실행하며, CAB key가 빠진 경우
에도 master 통신을 유지한다.

## Slide 2
2. CAB key 인식 테스트와 문제점 검토
2.1 CAB key A,B를 모두 ‘1’로 설정했을 때 CPLD에서 정상적으로 인식하여 PAC output
data를 ‘0’으로 출력하였으며, 2중 1개가 ‘0’으로 변했을 경우 ‘1’인 CAB key data를
정상적으로 출력하였다.
2.2 CAB key가 모두 ‘1’일 때 car line, track line통신의 충돌하여 깨지는 현상은 없었으며,
수동 방송, 자동 방송이 정상적으로 동작하는 것을 세트상에서 확인하였다.
2.3 CAB key가 모두 ‘1’ 상태에서 한쪽 CAB이 ‘0’으로 변하였을 때 CAR line의 통신 master
도 정상적으로 동작하였으며, track line의 inauguration 동작도 실행하는 것을 확인
하였다. Inauguration 통신은 확인하였으나, 중련이 정상적으로 동작하는 것은 확인
하지 못 하였음.
2.4 CAB key가 모두 ‘1’인 경우의 발생할 수 있는 485 통신 데이터의 충돌로 인해 세트의
오 동작을 우려하였으나, 우진 LAB에서의 테스트 결과 통신 데이터의 충돌 현상으로
인해 발생하는 세트의 오 동작 현상은 없었다.